附件： 五公祠安防系统增补设备明细表

| 序号 | 品名名称 | 产商 | 品牌规格型号 | 数量/单位 | 单价 | 单项总价 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、增补设备清单 |
| 一、控制中心 |
| 1 | 报警系统服务器 | 睿士 | XB-9000 | 1/台 |  |  | 需兼容已建设备参数、数字端口及协议 |
| 2 | 报警软件平台 | 睿士 | SS-3300 | 1/套 |  |  | 可管理原有设备 |
| 3 | 22寸液晶显示器 | 飞利浦、三星、LG等 |  | 1/台 |  |  |  |
| 二、网络服务费 |
| 4 | 千兆宽带费用 | 电信/移动 |  | 2/年 |  |  | 千兆专线 |
| 三、拼接屏 |
| 5 | 监视墙 | 亿尔达 | E-DID055 | 4块 |  |  | 可兼容原系统设备 |
| 四、激光对射周界防越系统 |
| 5 | 激光对射器 | 豪恩 | ABH-JJ | 6/对 |  |  | 激光对射器 |
| 6 | 单防区扩展模块 | 豪恩 | LHB9000-Z1 | 6 |  |  |  |
| 7 | 声光报警器 | 豪恩 | HC-103 | 6 |  |  |  |
| 8 | 电源 | 20A121V |  | 4/块 |  |  |  |
| 五、其它相关设备 |
| 9 | 电源线 | 珠江 | RVV-2*1.5 | 950/米 |  |  |  |
| 9 | 信号线 | 安普 | CAT5 | 5/箱 |  |  |  |
| 9 | 配套线管 | 联塑 | 25/32 | 500/米 |  |  |  |
| 10 | 路面开挖回填 |  |  | 1/项 | 5000 | 5000 |  |
| 11 | 室外音箱 | 先科 | 70W | 1/对 |  |  | 配套室外LED屏 |
| 12 | 室外AP | 睿易 | RG-EAP602) | 1/个 |  |  |  |

五公祠数字化项目（二）

# 设 计 方 案

# 二0二二年六月二十二日

# 目 录

第一章、项目概况

# 第二章、设计依据

第三章、产品性能与简介

# 第一章、项目概况

第一节 概况

海口市五公祠位于海口市，是省市重点文物保护及旅游景点单位。海口市五公祠的安防系统部分设备出现老化和损坏现象，部分系统防范有缺失。为保证安全防范的完整性、可靠性，现急需增补更换部分设备以弥补系统的缺失。增补改造情况如下：1、原监视拼接屏设备已使用8年，现已损坏2块、1块不稳定（经常黑屏）剩余1块还能使用，导致值班人员无法正常查看监控画面。2、数字激光周界防越系统只覆盖古建筑区域，新建筑园区也需要增补周界探测器进行防范。3、控制中心需要增加一台报警服务器，已方便管理监视报警信息、数据统计系统与人员操作。4、现已建成数字园区无线网络系统，该系统每年需要向电信通讯单位缴纳网络服务费，五公祠景区2年的网络服务费。

为保证五公司数字安全防范系统设备正常可靠运行，需增补系统缺少及损坏的设备。

第二节  增补设备基本配置要求

1、监控中心报警系统配置管理平台实现智能化管理；

2、监控中心监视拼接墙更换；

3、弥补周界对射系统死角，实现全面防御；

4、其他配套设备及网络租赁费用；

第二章   设计依据

第一节 国家级行业主管部门颁发的设计与施工规范、标准等

1、综合布线系统

· CECS119：2008  《城市住宅建筑综合布线系统工程设计规范》

· YD/T926.3-2011大楼通信综合布线系统第3部分：综合布线用连接硬件技术要求

· GB/T50312—2008 《建筑与建筑综合布线系统工程设计规范》

·ISO/IEC11801 《楼宇通用布线标准》

2、智能建筑

· GB/T50314—2008 《智能建筑设计标准》

· GB16796—2010 《安全防范报警设备安全要求和试验方法》

· GB50339—2012 《智能建筑工程质量验收规范》

3、安全防范

· GB50198—94 《闭路监视电视系统工程技术规范》

· GB12663—2012 《防盗报警控制器通用技术条件》

· GB/T3026.2—2012 《防盗报警中心控制台》

· GB16796—2012 《安全防范报警设备安全要求和试验方法》

· GB50198—94 《闭路监视电视系统工程技术规范》

· GA/T 75—94 《安全防范工程程序与要求》

· GA308—2012 《安全防范系统验收规则》

· GA/T74—94 《安全防范系统通用图形符号》

第二节 设计原则

总的原则是“技术先进、稳定可靠、经济实用、操作方便、兼容性和扩展性强”具体细则如下：

1、严格按照招标文件及国家设计规范标准进行设计，满足招标设计任务规定的指标要求；

2、系统设计和配置选用设备在近期内是先进的，并符合该项技术的发展方向；

3、系统运行必须安全可靠，配套设备必须经有关部门认证及检验合格；

4、设备选型、品牌选用尽量考虑性价比高的产品，在保证质量的情况下节省投资；

5、系统结构及设备必须注重易维护和可操作性，配件应有保证，操作简单易学，照顾到不同文化层次的操作人员上岗；

6、注意系统功能和终端设置的可扩性和技术升级的可能性。

- 产品性能与简介

# 报警系统服务管理软件

1．中心管理软件：它是一套具有智能安防、实时监控、地图联动、语音报警等功能的，先进的安全防护计算机集成系统。它使用智能安防通讯协议，通过串口通讯模块、路由器、总线分配器与多个安防系列室内和周边报警控制主机连接，能实时监控报警控制主机工作状态。对报警控制主机传送的报警事件进行相应的事件记录、报警显示、实时打印，同时进行语音报警，并且可以显示在用户所在的地图上或防区地图上。安防系统可对系统所发生的系统事件、操作记录、注册信息等操作自动记录；还可以通过监控中心远程对用户报警主机进行布 / 撤防、旁路及参数设置等操作；可对历史记录条件查询；可对历史数据进行数据备份、数据恢复、数据修复、重建数据、重建索引等操作，以确保万无一失。

# 激光对射系统

一、系统设计说明：

# 1．系统概述：

# 激光对射周界防越系统针对安全级别高的单位与区域，比传统红外能够更稳定、底误报、更耐久等优势，便于长期使用。通讯方式采用总线制方式，支持248路探测器防区。单向总线实际控制通讯距离达2.6KM，双向总线实际控制通讯距离达5.2KM（更远距离可选择用中继器）。系统通过串口模块可实际与计算机的直接连接，通过多媒体软件对报警信息进行管理，电子地图显示；支持ContactID主流通讯格式。可实现键盘编程或远程遥控编程，电话线PSIN与报警中心可选。整个系统构成一个区域联防网络，对发生在该区域内的各种危害进行报警和处理。

二、产品功能参考技术参数：

1．总线制报警系统：

报警控制系统主机是一种大型的防火/防盗报警系统。它可与各种防盗探测器及防火探测器相连接。主机板上自带8个防区，可扩充240个防区。扩充采用两线总线方式。扩充设备的类型有8防区扩展模块LHB9000-Z8、单防区扩展模块LHB9000-Z1、双防区扩展模块LHB9000-Z2以及各种带地址码的红外、门磁、烟感等。

性能指标：

·输入功率：AC18V，50W，50Hz/60Hz

·辅助输出功率：DC12V，最大0.8A

·主机板耗电：静态175mA

报警状态250mA

·报警输出口：DC12V，1.75A

可编程输出口1

可编程输出口2

·总共可接15个键盘，使用1.0mm非屏蔽键盘总线，长度为350M

·键盘总线总长度不得大于1800M

·采用0.5mm以上非屏蔽系统总线，通讯距离可达2600m，双向5200m

·支持各种扩展模块地址数量达248个

·外观尺寸：365*310*85mm

2．系统由多级管理设备组成，各设备具体功能如下：

- 单防区扩展模块：

是一种拨码式单地址码发生模块，具有性能稳定，使用灵活的特点。在安装前，由其自带的拨码开关来设定它的防区号。被广泛应用于周界报警系统。

- 中继电源

该设备可为缺电的系统设备及终端产品提供一个DC12V3A的电源。当交流断电时，后备电池可自动转接供电，以保证系统不间断的工作。它具有过流保护、过压保护、短路保护、防雷保护、后备电池接反保护与后备电池过放电保护的功能。它能给系统提供一个稳定、波纹小的直流电压。外部输入电压：AC180—250V；输出电压：DC12。5—14V；最大输出电流：3A；最大充电电流：580MA；外观尺寸：158*73*198mm。

- 双防区扩展模块

是一种拨码式单地址码发生模块，具有性能稳定，使用灵活的特点。在安装前，由其自带的拨码开关来设定它的防区号

- 八防区扩展模块（LHB9000-Z8）

是一种拨码式8个地址码发生模块。在安装前，由其自带的拨码开关来设定它的防区号。

- 控制键盘：

当使用报警系统时，必须使用键盘，报警系统可支持15个键盘，其中可设有主键盘一个。当需要分区时，可以用某个键盘控制某一分区，而对某分区进行独立布/撤防。也可以同主键盘对所有分区同时布/撤防。这些功能都需要在对LHB9000进行编程时设定。

其他附加机能：受光指示、OK指示、测试端子

总线，是一种八继电器输出模块;直接利用KBUS总线。一台可接31块。

4．用户终端报警产品（部分）

- 激光对射报警器：

采用304不锈钢材质，底板采用压铸铝一体成型。数码管显示信号强

度，智能变频技术，非可见激光设计，激光等级Class 1，精选进口原装激光头，使用寿命＞15万小时。2光束100米，高39.1cm

- 监视墙简介

主要功能特性：

拼接功能设计

自带拼接功能，配合软件可以实现单屏显示、整屏显示和相邻整屏显示。

窄边框设计
窄边框设计，拼接缝隙3.5外观更出众，并适合大型拼接墙的应用。

全金属外框设计
采用防干扰金属外壳，无辐射，并提供良好的散热，应对任何严格的应用环境。

HDMI输入
HDMI输入，使信号源与屏显实现超真数字RGB传导。呈现完美图像。信号无衰减，画面更清晰。

串口控制输入

RJ45的串口控制线，方便安装布线，远程控制。

全天候24小时应用设计
专为高负荷、全天候显示应用而设计，支持24小时不间断开机运行。

高级防图像残留功能Pixel Shift
针对安防监控行业长寿命观看静态画面，设计自动消除残影功能，保护液晶屏的长寿命使用

信号特殊处理

3D降噪，动态降噪

绿色环保设计
符合RoHS标准，关爱环境

详细参数

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 规格型号 | S550HJ1-S02(Y) |
| 屏幕尺寸 | 55英寸 |
| 屏幕类型 | TFT-LCD |
| 可视区域 | 1209.6mm（H）×680.4mm（V） |
| 显示比例 | 16:9 |
| 最大分辨率 | 1920×1080 |
| 像素间距 | 0.630mm（H）×0.630mm（W） |
| 显示色彩 | 16.7M |
| 亮度 | 450 cd/㎡ |
| 对比度 | 4000：1 |
| 视角（上/下/左/右） | 89°/89°/89°/89° |
| 响应时间 | 9.5ms |
| 输入 |  |  |
|  | DVI | ×1 |
|  | HDMI（支持1080P向下兼容） | ×1 |
|  | RS232 | RJ45×1 |
| 输出 |  |  |
|  | RS232（环通） | RJ45×2 |
| OSD调整菜单 | 中文/英文 |
| 电源 | 176-240V |
| 整机最大功耗 | ≦175W |
| 待机功耗 | ≦1W |
| 外形尺寸 | 1213.55mm×684.35mm×89.10mm |